МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ГОДНЫХ ОСТАТКОВ ПОГИБШЕГО (УНИЧТОЖЕННОГО) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(в ред. приказов Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14.02.2001 N 4-од, от 21.06.2000 N 10-од)

Определение стоимости транспортного средства (ТС), пришедшего в негодность по причинам аварийного повреждения или разукомплектования, производится по процентной доле сохранившихся агрегатов, узлов и деталей в стоимости ТС. При этом должны быть применены корректирующие коэффициенты, отражающие степень возможного повреждения исправных частей при разборке и в зонах их сопряжения с аварийно поврежденными частями, вероятность их реализации на вторичном рынке, а также наличие возможных скрытых повреждений:

Сд,а = Сп,агр х Кповр х Кспр х Ксд,

где Сд,а - рыночная стоимость аварийного (неисправного) ТС; Сп,агр - процентная стоимость сохранившихся базовых агрегатов, узлов и деталей;

Сп,агр = Сд х SUM Пагр,

Где SUM Пагр - сумма процентных долей стоимостей основных сохранившихся агрегатов и узлов в стоимости ТС, определяемая по таблицам; Кповр - коэффициент, учитывающий возможную степень повреждения Х исправных частей при разборке и в зонах сопряжения с поврежденными элементами, определяемую по формуле:

Х = 1 - SUM Пагр, где Сд - действительная стоимость идентичного неисправного ТС.

Корректирующий коэффициент Кповр определяется в зависимости от степени повреждения Х по таблице 3. Для степени повреждения транспортного средства Х менее 0,2 стоимость определяется как разность между 90% рыночной стоимости транспортного средства и затратами по его ремонту, которые определяются расчетным путем. Для степени повреждения транспортного средства более 0,85 - действительную стоимость необходимо определить по действующим методикам с учетом того, что восстановление ТС может быть нецелесообразно.

Кспр - коэффициент спроса на агрегаты, узлы, детали, определяет степень пригодности и уровень спроса на остатки ТС (агрегаты, узлы, детали) на отечественном рынке. Он в большой степени зависит от распространенности на рынке определенных марок и моделей, а также от возраста ТС и степени надежности данной марки и определяется по таблице 4.

Ксд - коэффициент, учитывающий наличие возможных скрытых дефектов, которые невозможно выявить без разборки агрегата или узла. Для расчетов Ксд = 0,9.

Значение "Передняя подвеска в сборе с рулевым приводом" включает элементы подвески с колесами и шинами, тормозные механизмы, детали рулевого привода, реактивные штанги, стабилизатор поперечной устойчивости, балку передней оси. Значение "Задняя подвеска в сборе - задняя ось" включает элементы подвески колес с колесами и шинами, тормозные механизмы, балку задней оси, реактивные штанги, стабилизатор поперечной устойчивости. К прочему относятся аккумулятор, радиаторы охлаждающей жидкости, масляный, воздушный, топливный бак, система выпуска газов и т.д.

Примерное процентное соотношение стоимостей элементов кузова легковых автомобилей к стоимости кузова приведено в таблице 1.

Таблица 1

| ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА | В % к стоимости кузова |
| --- | --- |
| Крыша, днище, пороги, стойки, двери, салон, остекление | 50 |
| Крыло, защита крыла, брызговик, лонжерон, светотехника правая сторона | 10 |
| Крыло, защита крыла, брызговик, лонжерон, светотехника левая сторона | 10 |
| Капот, передняя панель, решетка радиатора, бампер передний | 8 |
| Боковина, лонжерон, арка колеса, усилитель, светотехника правая сторона | 7 |
| Боковина, лонжерон, арка колеса, усилитель, светотехника левая сторона | 7 |
| Крышка багажника (задняя дверь), задняя панель, пол багажника, обивка багажника, бампер задний. | 8 |

Таблица 2

Процентная доля стоимости основных частей ТС в стоимости легковых автомобилей, Пагр

|  |  | Пагр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегат, узел |  | Тип привода |  |
|  | Передний | Задний | Полный |
| Кузов первой комплектности | 46 | 49 | 42 |
| Кузов без оборудования, окрашенный | 27 | 29 | 22 |
| Оборудование кузова | 19 | 20 | 20 |
| Двигатель с оборудованием и сцеплением | 23 | 23 | 21 |
| Двигатель без оборудования со сцеплением | 18 | 18 | 17 |
| Коробка передач | 10 | 6 | 6 |
| Карданная передача (раздаточная коробка) | 0 | 1 | 4 |
| Главная передача с приводами колес | 6 | 0 | 8 |
| Передняя подвеска в сборе с рулевым приводом | 7 | 7 | 5 |
| Задняя подвеска в сборе – задняя ось | 5 | 5 | 4 |
| Ведущий мост задний | 0 | 6 | 7 |
| Рулевое управление, включая сервомеханизм | 1 | 1 | 1 |
| Прочее | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3

Корректирующий коэффициент степени повреждения ТС

| Х | Кповр | Х | Кповр |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2-0,3 | 0,95 | 0,6-0,70 | 0,75 |
| 0,3-0,4 | 0,9 | 0,7-0,80 | 0,7 |
| 0,4-0,5 | 0,85 | 0,8-0,85 | 0,6 |
| 0,5-0,6 | 0,8 |  |  |

Таблица 4

Коэффициент спроса на агрегаты, узлы, детали

| Страна происхождения ТС | Кспр |
| --- | --- |
|  | возраст транспортного средства, лет |
|  | до 6 | 7-20 | свыше 20 |
| СНГ | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
| Германия | 1,0 | 0,85 | 0,3 |
| Япония | 1,0 | 0,75 | 0,25 |
| Франция | 1,0 | 0,65 | 0,15 |
| Италия | 1,0 | 0,5 | 0,1-0,2 |
| Швеция | 1,0 | 0,5 | 0,25 |
| Чехия | 0,95 | 0,45 | 0,1 |
| Испания | 0,9 | 0,4 | 0,15 |
| США | 0,85 | 0,35 | 0,2 |
| Корея | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
| Великобритания | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
| Транспортные средства из других стран, нетиповые транспортные средства, уникальные | 0,75 | 0,3 | 0,1-0,2 |